丽水市生态环境局文件

关于庆元县生活垃圾综合处理处置项目

环境影响报告书的审查意见

庆元县环卫处：

你单位《关于要求对庆元县生活垃圾综合处理处置项目环境影响报告书进行审批的申请》及相关材料悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规，经研究，我局审查意见如下：

一、根据你单位委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制的《庆元县生活垃圾综合处理处置项目环境影响报告书》（以下简称《环评报告书》）、专家组评审意见及项目技术咨询报告等相关材料，以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，原则同意《环评报告书》结论。你单位须严格按照《环评报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、环保措施等要求实施项目建设。

二、项目属于城市基础设施，位于庆元县竹口镇黄坛村大片山场山坳内;项目总建筑面积约18263平方米，采用“干式厌氧发酵+内燃机发电、热解焚烧+汽轮发电”主体工艺，处理规模为生活垃圾200吨/天、餐厨垃圾和粪便20吨/天、工厂废弃物（非危废）15吨/天。项目拟分期实施,一期建设主体工程中的“收运-暂存-分选-干法发酵-生物干化-沼气内燃机发电”及公用、配套工程,二期建设“RDF制作-热解焚烧-汽轮机发电”系统。项目总投资17500万元。

三、该《环评报告书》的编制深度为可行性研究阶段深度，下阶段项目应将《环评报告书》提出的措施和要求进一步深化落实到工程初步设计、施工图设计等过程中，进行环境保护专章设计，并落实防范环境风险、防治环境污染和生态破坏的措施，以及环境保护设施投资概算。各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担。

四、在项目建设和运营中，你单位应严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，严格执行有关环境质量和污染物排放标准，落实各项环保措施，确保污染物达标排放及周围环境满足相应的环境功能区要求。重点做好以下工作：

（一）加强水污染防治和水质保护。项目应严格按《环评报告书》提出的措施合理处置各类废水。厂区内实施雨污分流、清污分流；项目废水经集中收集后，依托东侧填埋场的渗滤液处理系统进行处理,满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准；按规范设置初期雨水收集池等,废水排放口安装在线监测系统；厂区做好地面防渗防漏措施，防止地下水污染。

（二）加强大气污染防治。严格按《环评报告书》提出的大气污染防治措施。垃圾库房、垃圾输送系统等采用全密闭防渗漏设计，加强臭气负压收集处理，设置除臭系统, 减少臭气排放；沼气发电尾气不低于15m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放限值;热解焚烧烟气经烟气净化系统处理，通过60m烟囱高空排放，满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）相关要求；粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值；恶臭废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；热解炉运行工况及烟气污染物实施实时在线监控，并与环保部门联网，采用电子显示板在厂界外明显位置公示。

（三）加强噪声污染防治。严格落实《环评报告书》提出各项噪声污染防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的2类标准要求。

（四）加强固体废弃物污染防治。企业必须积极推行清洁生产，减少固体废物的产生量。产生的各类固废分别按照《一般工业固体废物贮存、 处置场污染控制 标 准 》 (GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)规定要求处置。产生的炉渣收集出售综合利用，飞灰属于危险废物，采用稳定化处理满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中飞灰填埋要求后，送填埋场专区填埋；废机油、废树脂等危废委托有资质单位处置；生活垃圾等收集后厂内自行处理。

五、根据《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82号）等文件的要求，工程环境防护距离不得小于300米，结合厂区平面布置，确定项目的环境防护距离为300米。其它各类防护距离要求请业主、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

六、同意环评提出的总量平衡方案，项目总量控制根据区域总量控制要求进行替代平衡解决。

七、加强项目的日常管理和环境风险防范。你单位应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，设置专门的环保管理机构，建立环境监督员制度，落实专职环保技术人员，加强技术人员的环保培训；做好各类生产设备、环保设施的运行管理和日常检修维护。

你单位应编制突发事件环境应急预案并报生态环境部门备案。同时须按照应急预案严格落实各项事故应急防范措施以及安全生产的相关规范和要求，并定期演练，杜绝环境突发事件引起的次生污染事故。

八、建立完备的环境信息公开平台，及时、如实向社会公开主要污染物情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，并主动接受社会监督；做好公众参与工作，加强垃圾焚烧发电科普宣传。

九、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日起满5年方开工建设，须依法重新报批或审核；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，应依法办理相关环保手续。

以上意见和《环评报告书》中提出的各项污染防治、生态保护及风险防范措施，应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后须按规定进行环保设施竣工验收，并应当在启动生产设施或者在实际排污之前依法申领排污许可证。

该项目审批后的日常环境监督管理工作由丽水市生态环境局庆元分局负责。

丽水市生态环境局

2020年9月8日

抄送：市发改委、市建设局，庆元县发改局、庆元县建设局、市生态 环境局庆元分局。

丽水市生态环境局办公室 2020年9月8日印发

# Text boxes

丽环建〔2020〕48号